Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 01/2013

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Gealan S8000 IQ B

2 . Zamierzone zastosowanie:

Okna do obiektów budowlanych.

3.   Producent:

Oknostyl Sp.j., ul. Zgierska101, 95-035 Ozorków; www.oknostyl-spj.pl

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 3

5.  Norma zhamonizowana:

EN 14351-1+A1:2010

6.  Jednostki notyfikowane:

ift Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,

LTB Dąbrowa Górnicza; numer notyfikacji: 1827

7.  Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
| --- | --- |
| Wodoszczelność | 8A |
| Substancje niebezpieczne | Nie zawiera |
| Odporność na obciążenie wiatrem | C2 |
| Nośność urządzeń zabezpieczających | 350N |
| Właściwości akustyczne Rw dB | * |
| Dla okna o powierzchni całkowitej F≤2,7m2 | Dla okna o powierzchni całkowitej 2,7m2 < F ≤ 3,6 m2 | Dla okna o powierzchni całkowitej 3,6m2 < F ≤ 4,6m2 | Dla okna o powierzchni całkowitej F > 4,6m2 |
| 34(-1;-4)dB | 33(-1;-4)dB | 32(-1;-4)dB | 31(-1;-4)dB |
| Przenikalność cieplna Uw W/m²K | ** | EN 14351-1+A1 |
| Ug W/m²K | Międzyszybowa ramka dystansowa |
|  | Standardowa Ψ=0,07 W/mK | Ciepła Ψ=0,04 W/mK | Ciepła Ψ=0,032 W/mK |
| 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 0,7 | 1,1 | 0,99 | 0,97 |
| 0,6 | 1,0 | 0,92 | 0,99 |
| 0,5 | 0,93 | 0,86 | 0,84 |
| Współczynnik promieniowania słonecznego g | npd |
| Przepuszczalność powietrza | 4 |

*Wartość Rw określona zgodnie z pkt B3 załącznika B normy EN 14351-1+A1, dla okna z oszkleniem o wartości Rw(C;Ctr) IGU=32(-1;-4)dB

**Wartość Uw określona dla okna referencyjnego 1,23m x 1,48m, z różnym rodzajem oszklenia i różnym rodzajem ramki dystansowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Artur Turski - współwłaściciel

(imię, nazwisko i funkcja)

Ozorków,dn.02.01.2013 r.

(Miejscowość i data wystawienia)																				(Podpis)